## 15  СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ.

Россия

ООО «Фростальянс»

##### Витрина охлаждаемая

##### настольная

ТУ 5151-003-26194869-2014

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Сергиев Посад

## ВВЕДЕНИЕ.

Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на «Витрину охлаждаемую настольную», далее по тексту – витрина, торговой марки «HiCold». Витрины предназначены для  кратковременного размещения предварительно охлажденных пищевых продуктов. Витрина используется как самостоятельно, так и в составе технологической линии на предприятиях общественного питания и торговли.

По воздействию климатических факторов внешней среды витрина изготавливается в исполнении ‘’О’’ категории размещения ‘’Д’’ по ГОСТ 15150. Эксплуатация витрин допускается при температуре окружающего воздуха +12(С÷+37(С,  и относительной влажности от  40 до 70%.

## 1  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

1,1 Внутри витрины размещен охлаждающий элемент, который обеспечивают равномерное охлаждение внутреннего объёма витрины. Пространство между внутренней и наружной панелями витрины заполнено пеной-теплоизолятором. Холодильный агрегат находится в боковом отсеке витрины и закрыт съемными панелями. Шнур для подключения холодильного агрегата к сети электропитания расположен в задней части отсека холодильного агрегата. Холодильная установка витрины - это замкнутая, герметичная система, заполненная хладагентом (фреоном), состоящая из холодильного агрегата, охлаждающего элемента и капиллярной трубки Для контроля температуры внутри витрины используется контроллер (электронный регулятор) с термочувствительным датчиком. При достижении заданной температуры   контроллер отключает электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной - включает его. Режим разморозки (оттайки) охлаждающего элемента автоматический.

1.2 Исполнение и обозначение витрины:

| № | НАЗВАНИЕ | обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Витрина охлаждаемая настольная | VRT |
| 2 | Исполнение изделия: стеклянная надстройка крышка без крышки | G U O |
| 3 | Длина изделия [мм] - 1000 - 1390 - 1485 - 1835 - 1970 - 2280 | 1 2 3 4 5 6 |

-2-

13  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Витрина охлаждаемая настольная  ________________; зав №_________

Модель компрессора ____________________зав. №__________________

Изготовлена на ООО «Фростальянс», соответствует ТУ 5151-003-26194869-2014 и  признана годным к эксплуатации.

Электрическая схема витрины выполнена на напряжение 220В.

Дата изготовления:    _________________20___г.

Марка хладагента:     R_________ масса заправки: _________ кг.

Ответственный за приемку _______________________(подпись)

М.П.

## 14 АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Витрина охлаждаемая настольная  ________________; зав №_________

Модель компрессора _____________________зав. №_________________

Изготовлена  на  ООО «Фростальянс», установлена  по  адресу: ______________________________________________________________

«____» _________20___ г. механиком обслуживающей организации

_________________________________________ ____________________

(наим. организации)                                         (подпись механика)

Владелец _______________________________      ________________

(наим. организации)                           (подпись)

-11-

## 12  ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

Витрина охлаждаемая настольная  ________________; зав №_________

Модель компрессора ____________________ зав. №_________________

Дата   продажи ___________________20____г.

Штамп поставщика:

ФОРМА  ЗАПОЛНЕНИЯ  РЕКЛАМАЦИИ.

Витрина охлаждаемая настольная  ________________; зав №_________

Дата  изготовления:  _____________20___г.

Дата  ввода  в  эксплуатацию: _______________20___г.

Наименование узла (детали) вышедшего из строя:    ___________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Выслать по факсу или электронной почтой копии:

- договор с обслуживающей спец. организацией, имеющей лицензию;

- удостоверение механика, обслуживающего холодильное оборудование;

- акт ввода в эксплуатацию (заполненный)

Рекламации направлять по адресу:

125040    г. Москва,

3я ул. Ямского поля, д.2, корп.1

Тел.: (499) 271-79-03

Е-mail:    info@hicold.ru

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие по вине потребителя при нарушении правил эксплуатации изделия.

-10-

Пример:  Витрина охлаждаемая настольная VRT G.3

со стеклянной надстройкой, L = 1485мм

рис.1    Витрина охлаждаемая настольная    VRT G.3

1.3 Технические характеристики витрины охлаждаемой настольной:

| № | Наименование | Значения параметров и характеристик |
| --- | --- | --- |
| п/п | параметров | 1000 | 1390 | 1485 | 1835 | 1970 | 2280 |
| 1 | Характеристики сети питания | 220 В ~ 50 Гц |
| 2 | Номинальная мощность, Вт | 280 | 280 | 280 | 310 | 310 | 330 |
| 3 | Холодопроизводительность Вт | 290 | 290 | 290 | 350 | 350 | 350 |
| 4 | Хладагент | R134 |
| 5 | Диапазон регулирования температур, ºС | от +2 до +10 |
| 6 | Количество гастроемкостей | 2х1/3+1/2 | 6х1/3 | 5х1/3+1/2 | 8х1/3+1/2 | 9х1/3 | 11х1/3 |
| 7 | Внутренний объем, л | 33 | 52 | 57 | 75 | 82 | 97 |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  |  |
|  | *высота, мм | 225 |
|  | ширина, мм | 385 |
|  | длина, мм | 1000 | 1390 | 1485 | 1835 | 1970 | 2280 |
| 9 | Масса, кг | 23 | 24 | 25 | 36 | 38 | 40 |
| 10 | Масса с крышкой, кг | 26 | 28 | 29 | 41 | 43 | 46 |
| 11 | Масса со стеклянной надстройкой, кг | 35 | 40 | 44 | 56 | 60 | 65 |

*Высота стеклянной надстройки 205 мм

-3-

#### 2  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2.1 Запрещается ставить в витрину горячие предметы.

2.2 Наличие источников, излучающих тепло в непосредственной близости от места установки (солнечные лучи, решетки притока теплого воздуха, трубопроводы горячего воздуха, стены и полы с подогревом) отрицательно сказывается на работе витрины.

2.3 Если вышеперечисленные параметры в помещении завышены, то эксплуатационные  характеристики холодильника могут быть ниже оговоренных в данной инструкции.

2.4 Не рекомендуется  устанавливать  витрину  в  местах:

- непосредственной близости от источников тепла (отопительные     батареи, прямые солнечные лучи и т.д.)

- где вентиляционные отверстия агрегатного  отделения  будут  закрыты

Примечание: при эксплуатации витрины возможно появление капельной влаги

на крышке или стеклянной надстройке витрины.

3  МАРКИРОВКА.

На левую боковую стенку витрины  прикреплена табличка, содержащая основные технические данные витрины:

### 4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

4.1 Витрина оборудована встроенным холодильным агрегатом и подготовлена  для включения в сеть.

4.2 Витрина должна быть надежно заземлена.

4.3 Необходимо следовать следующим указаниям:

- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на маркировке (230V; 50Hz; одна фаза). Для нормальной работы необходимо, чтобы максимальное отклонение напряжения находилось в пределах ±10% от номинального значения.

-4-

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

Гарантийный срок эксплуатации витрины - 1 год со дня ввода в  эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей витрины, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда  изделие  вышло из строя по вине потребителя в результате не соблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения витрины в ремонте в гарантийный срок не включается.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю витрины  для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера витрины, срока изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего холодильное оборудование.

Начало гарантийного срока эксплуатации исчисляется со дня ввода витрины в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения на складе предприятия-изготовителя.

-9-

## 8  ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

8.1 Уборку и очистку витрины выполнять не реже 1 раза в день

- Убрать все продукты из витрины.

ОТКЛЮЧИТЬ ВИТРИНУ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

- Подождать, пока температура в витрине  поднимется до  комнатной температуры.

- Очистить поверхность внутреннего объёма, где размещались продукты, не используя при этом абразивных средств и растворителей.

- Прочистить конденсатор холодильного агрегата при помощи сухой кисточки (щетки) или пылесоса, при этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить алюминиевые ребра и медные трубки конденсатора, а также крыльчатку вентилятора. Если имеется такая возможность, то полезно периодически  продувать конденсатор сжатым воздухом.

- Панель блока управления протирать влажной (хорошо отжатой) салфеткой при этом не допускать попадания капельной влаги на контроллер.

8.2. Прежде, чем подключить витрину в электросеть, необходимо убедиться в том, что витрина хорошо очищена, вымыта и высушена.

8.3. После того, как температура в витрине  достигнет рабочего значения - можно разместить продукты.

## 9 ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.

- Прежде, чем вызывать мастера сервисной службы, необходимо ответить на следующие вопросы:

- Правильно ли подключена витрина к линии подачи электроэнергии?

- Установлены ли на линии подачи электроэнергии соответствующие предохранители и защитные устройства и правильно ли они подсоединены?

- Имеют ли место рядом с холодильником  источники тепла?

- Не слишком ли высоки в помещении температура и относительная влажность?

Очистить конденсатор холодильного агрегата  от  мусора  и  пыли

## 10 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки входят:

- витрина охлаждаемая настольная                                             1шт.;

- регулировочный винт М10 (по исполнению)                   4шт. (6шт.);

- надстройка стеклянная (по исполнению)                                   1шт.;

- паспорт                                                                                          1шт.;

- тара упаковочная                                                                          1 шт.

-8-

- Убедитесь в том, что провода линии подачи электроэнергии имеют соответствующее потребляемой витриной мощности сечение, а также в том, что линия надежно защищена от перегрузок и от пробоя на корпус в соответствии с действующими Нормами.

4.4 Подключить витрину  к  электросети  по указанному  распределению

фаз: «фаза» – коричневый провод;

«ноль» – синий провод;

«земля» – желто-зеленый провод.

Любые изменения в электрическую схему и проводку изделия могут быть внесены исключительно специализированным техническим персоналом по согласованию с изготовителем.

## 5  ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

5.1 Распаковать витрину.

5.2 Проверить состояние корпуса  и других  поверхностей, убедиться в том, что они не были повреждены при перевозке. В случае обнаружения повреждений необходимо известить об этом поставщика.

5.3 Снять защитную пленку.  При необходимости следует пользоваться нейтральными моющими средствами. Запрещается использование металлических мочалок или абразивных средств.

5.4 Вытереть и высушить витрину.

5.5 Установить витрину на место.

5.6 Подключить витрину  к  электросети  (смотри гл. 4)

5.7 Включить главный выключатель на панели управления  (на контроллере «CAREL», дополнительно, нажать кнопку  (ON –включить контроллер)) после некоторой паузы, обусловленной самодиагностикой контроллера, холодильная установка включится.

5.8 По достижению установленной температуры (см. гл.6) внутри витрины  разместить предварительно охлажденные (замороженные) продукты.

5.9 Составить Акт ввода в эксплуатацию.

###### 6  РЕГУЛИРОВКА.

6.1 Витрины могут оснащаться электронными контроллерами «EVCO» «CAREL» или «ELIWELL», что не влияет на качество изделия в целом и не влияет на схему подключения прибора в электрическую схему витрины.

6.2 В случае необходимости внесения изменений в параметры электронного контроллера желательно обратиться к персоналу специализированной обслуживающей организации, т.к. доступ  в  меню  контроллера  защищен  паролем.

-5-

6.3. Контроллер «CAREL». Дисплей. Тревоги и сигналы.

Во время нормальных рабочих условий, дисплей показывает значение датчика регулирования или значение второго датчика. В случае действующей тревоги, показания температуры мигает попеременно с кодом тревоги.

| Код тревоги | Описание |
| --- | --- |
| Е0 | Ошибка датчика регулирования |
| Е1 | Ошибка датчика испарителя (продукта), тревога цифр. входа |
| LO | Тревога низкой температуры (параметры AL, Ad и А0) |
| HI | Тревога высокой температуры (параметры АН, Ad и А0) |
| EE | Ошибка приема данных (см. описание прибора для умолчан.) |

6.3.1 Контроллер.  Кнопки управления.

|  | кн. 1, нажатая более 3с, меняет состояние ON/OFF (вкл/выкл) работы контроллера; |
| --- | --- |
|  | кн. 2, нажатая 1с, отображает/устанавливает настройки; выкл. акустический сигнал тревоги (зуммер); |
|  | кн. 3, нажатием более 3с, вкл/откл. оттайку испарителя «в ручную». |

6.3.2 Просмотр и установка температуры «Рабочей Точки»:

Для индикации значения температуры «Рабочей Точки»  нажмите на 1сек  и отпустите кнопку  , через 1÷ 2 секунды  «Рабочая Точка» начнет мигать.  Для увеличения или уменьшения значения температуры «Рабочей Точки» нажмите кнопку   или . Для подтверждения выбранного значения температуры «Рабочей Точки» ещё раз нажмите кнопку

-6-

6.4 Контроллер «EVCO».  Кнопки управления и светодиоды.

Одновременное нажатие кнопок  и  -в течении 1с –разблокирует

“Un” или блокирует - “Lo”  клавиатуру

## увеличение значений; вкл. оттайки в ручном режиме;

## уменьшение значений;

нажатие в течении 4с – включение/выключение прибора, короткое

нажатие - доступ к Рабочей Точке, подтверждение команды.

|  | компрессор или реле | включен при работающем компрессоре, мигает при задержке, защите или блокировке |
| --- | --- | --- |
|  | оттаивание испарителя | включен при оттайке, мигает при «ручной» оттайке |
|  | тревога | включен сигнал тревоги или состояние наличия ошибки |

6.4.1 Сигналы тревоги.

| Код тревоги | Описание |
| --- | --- |
| Е1 | Ошибка т/датчика регулирования температуры |

6.4.2 Просмотр и установка температуры Рабочей Точки:

Для индикации значения температуры Рабочей Точки  нажмите на1с и отпустите кнопку  «set», появится метка set ,  еще раз нажмите кнопку  «set» - появится значение температуры Рабочей Точки, которое можно изменять нажатием ▲ или  ▼. Для подтверждения выбранного значения Рабочей Точки нажмите кнопку  «set».

## 7  ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ.

7.1 При загрузке витрины необходимо соблюдать следующие правила:

- Разложить продукты в охлаждаемом объёме  не превышая линии максимальной загрузки.

- Продукты должны быть разложены  равномерно.

## 7.2 Рекомендуемая  температура «Рабочей Точки»:

## витрина высокотемпературная (НТ) -  +4ºС

-7-