Аппарат для приготовления сахарной ваты STARFOOD:

Модели: - диам.520 мм, с тележкой - диам.720мм

Руководство по эксплуатации

Приступая к пользованию, пожалуйста, прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации.

1. Краткое описание

Данная машина предназначена для приготовления сахарной ваты из сахара, являющегося главным ингредиентом, и различных добавок, придающих всевозможные вкусовые и цветовые оттенки. Получающийся продукт - это не простые белые сахарные волоконца, а разноцветные, например, красные, желтые, зелёные, земляничные, персиковые, арбузные, лимонные, манго. Такой продукт не только полезен для здоровья, но также очень вкусен.

2. Главные параметры

| Модель | ET-MF01 | ET-MF03 | ET-MF05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 520X520X500 | 520X520X415 | 960X520X910 |
| Мощность нагревателя | 1000 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт |
| Мощность электродвигателя | 80 Вт | 80 Вт | 80 Вт |
| Электрическое напряжение | 230 В/110 В | 223 В/110 В | 230 В/110 В |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Производительность | 1/30 секунды | 1/30 секунды | 1/30 секунды |

3. Конструкция машины

Рис. ET-MF01:

| Drawer | Выдвижной ящик |
| --- | --- |
| power switch | Электрический выключатель |
| heating switch | Выключатель «Нагрев» |
| fuse | Плавкий предохранитель |
| voltay meter | Вольтметр |
| pan | Чаша |
| heating head | Головка нагревателя |
| sugar spoon | Ложечка для сахара |
| power jack | Электрический разъём |

Рис. ET-MF03:

| power switch | Электрический выключатель |
| --- | --- |
| heating switch | Выключатель «Нагрев» |
| fuse | Плавкий предохранитель |
| voltage meter | Вольтметр |
| heating head | Головка нагревателя |
| pan | Чаша |
| power jack | Электрический разъём |

Рис. ET-MF05:

| Please assemble the cart wheet as follow steps | При монтаже колёсика тележки обязательно соблюдайте указанный здесь порядок действий |
| --- | --- |
| Check A | См. вид А |
| Detail A | Вид А |

4. Подготовка

1.	 Приступая к пользованию, обязательно прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации, изучите конструкцию машины, главные запасные части и приёмы безопасного пользования, чтобы машина работала безотказно и эффективно.

2.	 Извлеките машину из упаковочной картонной коробки и установите запасные части в правильное положение.

3.	 Прежде всего, пользователю следует выполнить чистку головки нагревателя и чаши, изготовленной из нержавеющей стали, а затем протереть их мягкой тканью.

4.	 Машину следует поставить на прочный рабочий стол, на удобном расстоянии от пола.

5.	 Перед включением машины убедитесь в том, что, напряжение доступного источника электрической энергии соответствует величине, указанной на табличке номинальных данных машины; при этом электрическая розетка должна удовлетворять действующим стандартам техники безопасности, и должно быть смонтировано устройство защитного отключения, обеспечивающее защиту от тока утечки.

Указания по эксплуатации

1.	 При необходимости передвинуть машину в другое место, нажмите маленький рычажок, чтобы передние ножки тележки отделились от земли.

2.	 Включите электрический выключатель, чтобы машина поработала 1 … 2 минуты, и обязательно убедитесь в том, что машина работает устойчиво. (Если машина сильно вибрирует, её необходимо отрегулировать, и пользователь обязан добиться, чтобы машина работала устойчиво, и чтобы головки работали правильно).

3.	 Включите ускоритель на максимум, и дайте машине прогреться в течение 4 … 5 минут (чем больше мощность, тем быстрее происходит нагрев).

4.	 Одну мерную ложечку чистого сахарного песка положите в центр рабочей головки.

5.	 Сахарная вата начнёт выходить через 30 секунд; затем воспользуйтесь бамбуковой палочкой или другим подходящим предметом и намотайте на него сахарную вату, совершая вращательные движения внутри чаши (бамбуковую палочку следует очистить с помощью влажной ткани).

6.	 Закончив приготовление сахарной ваты, никогда не выключайте машину сразу: очистите вращающуюся посуду водой; на вращающуюся головку вылейте немного воды во впуск; выключите выключатель и протрите головку мягкой тканью. При желании приготовить больше сахарной ваты, просто повторите выполнение указанных выше шагов.

6.  Примечания

1.	 Детям категорически запрещено пользоваться машиной.

2.	 Машину следует подключать только электрической розетке с заземлением. Не подвергайте электрический кабель воздействию тепла. Электрический кабель, электрическую вилку и саму машину не разрешается погружать в воду или в другие жидкости. Не разрешается пользоваться электрическим кабелем, электрической вилкой или розеткой, если они имеют повреждения.

3.	 Сначала правильно установите нагревательную головку и чашу, и только тогда можно вставить вилку в розетку. Когда работу нужно остановить, выключите электрический выключатель, извлеките чашу и очистите её водой.

4.	 Во избежание ожогов, не прикасайтесь к поверхностям нагревателя и (или) нагревательной головки во время работы, и не вставляйте руки в чашу, пока внутри неё остаётся сахар, а также не передвигайте работающую машину с места на место.

5.	 Во избежание поражения электрическим током, не прикасайтесь к электрической вилке и (или) кабелю, если они влажные.

6.	 В работе электродвигателя необходимы паузы, чтобы время непрерывной работы составляло около 80% времени цикла. Чтобы увеличить срок службы электродвигателя, не допускайте длительной непрерывной работы и устраивайте перерывы на 20 минут после непрерывной работы в течение часа.

7.	 Приступая к любым работам по чистке или обслуживанию машины, прежде всего выключите машину и выньте вилку электрического кабеля из розетки источника электрической энергии. Не допускайте, чтобы машина работала без нагрузки в течение многих часов.

8.	 Не разрешается применять моющие средства для чистки машины, так как следы моющего средства загрязняют машину. Также не разрешается мыть машину водой, так как увлажнение электрических элементов машины может стать причиной её повреждения.

9.	 Если нагревательная головка перестала действовать, то выключите электрический выключатель и удалите оказавшийся внутри пригоревший сахар мягкой тканью.

7.  Электрические данные

Рис. Электрическая схема:

| L | Copper sheathed cable | Электрический кабель, медный, экранированный |
| --- | --- | --- |
| M | 80W Ac motor | Электродвигатель переменного тока, 80 Вт |
| Fu | Tubular fuse | Трубчатый плавкий предохранитель |
| K1 | Heating switch | Электрический выключатель «Нагрев» |
| R | 1000W heating plate | Нагревательная пластина, 1000 Вт |
| K | Mian switch | Электрический выключатель «Сеть» |
| V | 0~300V Ac voltage meter | Вольтметр переменного тока, 0 … 300 В |
| T | Temperature limiter | Ограничитель температуры |

8.  Перечень запасных частей 
(этот перечень относится только к модели ET-MF05)

| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wheel | Колесо | 2 шт. |  |
| 2 | Feet pipe | Трубка для ножек | 2 шт. |  |
| 3 | Wheel feet pipe | Колёсная трубка для ножек | 2 шт. |  |
| 4 | Beam | Пучок | 3 шт. |  |
| 5 | Handle block | Блок рукоятки | 1 комплект |  |
| 6 | Handle pipe | Трубка рукоятки | 1 шт. |  |
| 7 | Ring | Кольцо | 2 шт. |  |
| 8 | Wrench | Гаечный ключ | 1 шт. |  |
| 9 | Screw | Винт | 8 шт. | M5X8 |
| 10 | Nut | Гайка | 8 шт. | M4 |
| 11 | Screw | Винт | 8 шт. | M4X12 |
| 12 | Nut | Гайка | 8 шт. | M4 |
| 13 | Screw | Винт | 4 шт. | M5X16 |
| 14 | Support plate | Пластина держателя | 2 шт. |  |
| 15 | Screw | Винт | 6 шт. | M5X30 |
| 16 | Sugar spoon | Ложечка для сахара | 1 шт. |  |
| 17 | wheel axes | Оси колёс | 1 шт. |  |
| 18 | wheel screw | Винт колёс | 2 шт. | M12X70 |
| 19 | Wheel cover | Крышка колёс | 2 шт. |  |
| 20 | belt | Ремень | 1 шт. |  |